## Slide 1: 紙樣製作及車縫簡介

## Slide 2: 紙樣製作及車縫簡介
(1)
(3)
Source from royalty free photo from Pexels
資料來源：Pexels.
資料來源：Pexels.

## Slide 3: 安全指引
資料來源：Pexels.

## Slide 4
當不是車縫期間，腳要離開踏板
腳踏
資料來源：Pexels.

## Slide 5
要小心處理剪刀、針及任何尖銳的用具，應放工作枱安全的位置。
當衣車運作期間，經常保持手指遠離車針或衣車皮帶。
資料來源：Pexels.

## Slide 6
長頭髮人士要扎好頭髮。
Source from royalty free photo from Pexels
資料來源：Pexels.

## Slide 7
切勿觸及縫衣機的摩打或正在運作中的部分。
衣車保護罩或其他安全裝置是用作保護使用人士，不可擅自移開。
資料來源：Pexels.

## Slide 8: 製作紙樣的工具

## Slide 9: 人體模型／人身公仔／人台
資料來源：Pexels.

## Slide 10: 紙張 （嘜㗎紙及硬卡紙）
資料來源：Pexels.

## Slide 11: 軟尺／碼尺／放碼尺
資料來源：Pexels.

## Slide 12: 角尺／弧線尺
資料來源：Pexels.

## Slide 13: 鉛筆／劃粉／絞剪／打凹機
資料來源：Pexels.

## Slide 14: 裁衣轆／紙鎮／工作枱
資料來源：Pexels.

## Slide 15: 紙樣製作技術簡介
(1)
(3)
Source from royalty free photo from Pexels
資料來源：Pexels.

## Slide 16: 布紋線
布紋:
顯示紗線在梭織布上的方向，影響布料看起來的感覺、成衣的外觀及掛起時所呈現的紋理。
直紋（經紗）:
在梭織布上與布邊平衡的紗線，較横紋扭得更緊。
橫紋（緯紗）:
在梭織布上與布邊成直角的紗線。
斜紋：
與直紋及横紋成45度角的對角線。正斜紋有最佳的彈性。
（45°角）

## Slide 17: 不同布紋對成衣設計的影響:
A ) 直紋
紗線較強韌和穩定，能夠控制衣服在完成後及掛起時的形狀。
B ) 橫紋
垂直於直紋，相對於直紋沒有那麼穩定。
C) 斜紋
與直紋及横紋成45度角，裁剪後布料有彈性。
A
C
B

## Slide 18: 布紋對成衣設計影響
布料上的布紋，可以影響成衣展示出來及掛起之後的效果，並且衣服的合身程度。
在紙樣上的直紋線，應該與布邊平衡。

## Slide 19: 黹口
不同位置或線段或曲線會加上不同濶度的黹口
曲缐加較少黹口
衣服的下方會加較多黹口
後幅
前幅
後正中
後正中
前正中
前正中
袖
前幅裙
後幅裙

## Slide 20: 黹口
考慮黹口濶度的因素包括：
製作的方法
布料的種類
成衣的款式及種類
袑 | 腰 | 1厘米
 | 側旁縫合骨 | 1-2厘米
 | 具款式的骨 | 1-1.5厘米
 | 褶邊 | 3-5厘米
女裝恤衫 | 頸、領及貼 | 0.5-1厘米
 | 一般（側旁縫合骨） | 1 厘米
 | 褶邊 | 1-6厘米
全身裙 | 頸、領及貼 | 0.5-1厘米
 | 袖孔 | 0.5-1厘米
 | 腰 | 1厘米
 | 肩膀 | 1-1.5厘米
 | 側旁縫合骨 | 1-2厘米
 | 具款式的骨 | 1-1.5厘米
 | 褶邊 | 3-5厘米
所有款式 | 所有縫合骨 | 0.5-1.5厘米
 | 褶邊 | 0.5-2厘米
梭織布
針織布

## Slide 21: 呃位
展示縫合衣服的不同布片部分時如何對位，以及褶位、拉鍊位、縫合骨、褶邊及其他設計細節的位置。

## Slide 22: 凹位
凹位打在紙樣邊位，與縫合骨成直角，一直延伸至紙樣邊。

## Slide 23: 相接合符號
用來作對位，確保能準確地縫合成衣的不同布片部份。
例如兩個相接合符號位於後袖孔位置，一個相接符合號位於前袖孔位置。

## Slide 24: 標記
紙樣上的標記顯示紙樣名稱，前正中，後正中，及該紙樣栽多少片布。

## Slide 25: 紙張製作過程
第一階段
分析款式。
繪畫基本紙樣。
根據不同成衣款式更改基本紙様。

## Slide 26: 紙張製作過程
第二階段:
加上適合的黹口
標示直紋紗紋，相接合符號及凹位
在紙様上加標記：
- 名稱
- 前正中及後正中
- 要栽的布料種類（例如：夾裡）
4. 剪出紙様

## Slide 27: 車縫之前的準備
資料來源：Pexels.

## Slide 28: 預備車縫
上面線時先轉動縫衣機的滾輪，提起車針。
根據圖中所的順序穿線。
由左至右穿過針孔。
從針孔拉出約10 厘米（4寸）面線。

## Slide 29: 操作衣車
穿線期間、更換缐心或車針時要關上縫衣機電源。
在使用縫衣機時，不要接觸移動的部份或把任何物件向縫衣機按壓。
不使用或離開縫衣機時要關上電源。

## Slide 30: 示範影片
1. 預備車縫⋯⋯穿線部分
2. 預備車縫⋯⋯放置線心及線梭
3. 預備車縫⋯⋯線心打線

## Slide 31: 課堂練習
你可以自行為縫衣機上線及線心打線嗎？
穿線
資料來源：Pexels.