## Slide 1: 初中設計與科技課程 (智障學生)
教學示例三：滑翔機與發射器

## Slide 3: 簡介
對象：初中學生
教學時間：四至五週
共通課題：設計及應用、安全與健康、科技與社會
主要知識範圍：物料和結構、系統和控制
處境：模型滑翔機飛行／造型比賽活動
科技探究活動：機型設計、飛行控制、發射動力
設計與製作活動：模型滑翔機與發射器
與高中課程的連繫：中國航天科技發展

## Slide 4: 教學目標
幫助學生：
  透過飛行比賽活動，認識系統概念（輸入＞處理＞輸出）和體驗飛行樂趣（適合初組或以上）
  使用物料和工具來製作試驗模型（適合中組或以上）
  手腦並用地（運用設計圖、工程圖和製作實物）解決設計難題（適合高組）
  明白如何管理所需資源和過程以實現設計方案／比賽項目
  應用物料和資源（包括廢物利用）來實踐設計方案
  明白系統的概念、應用和影響
  設計出美觀吸引的模型

## Slide 5
科技探究活動

## Slide 6: 為何飛機能夠上天空？
這是基於「柏努力定律」，即是一種流體動力學的原理
當中主要有四種力：
  飛機引擎的推力
  地心吸力使飛機向下跌的重力
  空氣產生的阻力
  機翼把飛機向上提的升力

## Slide 7: 承托飛機的升力
「升力」是由機翼產生的，這跟空氣流經其表面的速度有關
機翼的弧面構造就是柏努力定律的應用例子，使飛機能向上升的重要原因
機翼上方的弧面比底部的平面長，空氣流經上方較長的距離時，其需要的速度比穿越底部的更快
快速氣流會產生較低的壓力，而機翼上下的壓力差異便會使飛機向上升

## Slide 8
螺旋槳轉動，飛機向前滑行

## Slide 9
空氣流經翼面上下
機 翼
由翼前緣分為上下兩股氣流
兩股氣流移動至翼後緣再次會合起來
氣流

## Slide 10
機 翼
空氣流經上方的距離較長
空氣流經下方的距離較短
氣流
Notes: 10

## Slide 11
機 翼
翼面上的氣流移動得較快
翼面下的氣流移動得較慢
氣流
Notes: 11

## Slide 12
機 翼
翼面上的氣壓較低
翼面下的氣壓較大
壓力差異
形成向上的推升力

## Slide 13
有了機翼的承托力，飛機便能凌空向前飛行

## Slide 14: 機型設計
A 平直翼：穩定性高，較能保持直線飛行
B 後掠翼：靈活性高，較易轉向
C 梯形翼：穩定性和靈活性兩者都很平均
A
B
C
飛行方向

## Slide 15: 用不同的機型做試驗

## Slide 16: 飛行系統：升降與轉向的控制
副翼：控制飛機的平穩／滾動
升降舵：控制飛機的升降
方向舵：控制飛機的轉向
副翼
升降舵
方向舵

## Slide 17: 飛行控制（試飛）
可以先用「紙飛機」來嘗試升降與轉向的控制
機款一

## Slide 18: 飛行控制（試飛）
機款二

## Slide 19: 飛機的重心與平衡
若滑翔機在飛行時急速下墜，我們可以：
  減少機頭配重
  機翼向前搬移
  調整升降舵與副翼
若滑翔機未能直線飛行時，我們可以：
  重置機翼於中線上
  在翼端貼上膠帶
  調整方向舵與副翼

## Slide 20: 調整重心至最佳位置

## Slide 21: 發射方法１：吹氣
把膠飲管插入機身紙管內
透過吹氣入膠飲管內，把飛機發射出去。
尾翼
主翼
負重泥膠
美勞紙管
機款１
機款３
機款２
機身紙管

## Slide 22: 同步吹氣發射器
可以用來比較不同款式滑翔機的效能
膠飲管
在膠樽上鑽孔
吹
氣

## Slide 23: 發射方法２：拖拉
負重物
扣件
索繩
握緊滑翔機
放開滑翔機
索繩
自行
鬆脫
預備
發射

## Slide 24: 發射方法３：彈射
機翼
固定銷
塑膠推桿
插入發
射管內
橡皮筋
固定環
把橡皮筋往後拉來發射飛機

## Slide 25: 可供參考的資料
維基百科：滑翔機 http://www.twwiki.com/wiki/%E6%BB%91%E7%BF%94%E6%A9%9F
YouTube 短片：滑翔機製作教室https://www.youtube.com/watch?v=ENgdNJSL4r0
展示小型飛機的影像檔：VID_20140419_小型飛機

## Slide 26
設計與製作活動

## Slide 27: 校本設計作業
背景：千百年來，人們都希望像雀鳥般翱翔天際；直至百年前，美國人萊特兄弟發明了動力飛機，人類的飛行夢想終於達成。你想不想感受一下飛行的樂趣呢？
設計概要：設計與製作模型滑翔機，並與其他同學的滑翔機進行飛行距離、滯空時間和造型設計的比賽。
製作材料：飛機木／珍珠板、配重物（螺絲／絲帽／墊圈）、白膠漿／熱溶膠／雙面膠紙、廢物利用等
設計考量：物料（輕、硬）、結構（機身／流線形、機翼／面積、美觀）、發射器（動力、扳機、跑道、安全易用）、平穩飛行、滯空時間長、製作方法等
設計實務：設計彩圖、附尺寸工程圖（三視圖）、展開圖（高階）
預期成品：測試模型、比賽模型

## Slide 28: （高階）機翼製作工序
把機翼材料（飛機木／珍珠板）慢慢地切削和磨滑成「水滴」形狀

## Slide 29: 各式發射器
為你的滑翔機製作一個發射器
嘗試不同形式的發射器，
並且為它設計一個扳機。

## Slide 30: 扳機設計１
按下扳機以
釋放橡皮筋
拉動扳機至X點，以固定橡皮筋
支樞
扳機被固定於坑道的彎曲處

## Slide 31: 扳機設計２
扳機
橡皮筋
橡皮筋
扳機
金屬鉤
木板
坑道
橡皮筋
彈簧／橡皮筋
支樞

## Slide 32: 扳機設計３
扳機的設計最好像手槍一般，按下便能發射滑翔機，並且會自行返回原位。

## Slide 33: 模型滑翔機例子１

## Slide 34: 模型滑翔機例子２

## Slide 35: 模型滑翔機例子３

## Slide 36: 滑翔機造型設計例子１

## Slide 37: 滑翔機造型設計例子２

## Slide 38: 滑翔機造型設計例子３

## Slide 39: 滑翔機造型設計例子４

## Slide 40
模型滑翔機比賽活動

## Slide 41: 飛行比賽細節
滑翔機必須自行製作
滑翔機只可使用由發射器所獲得之能量
滑翔機的結構必須配合發射器上的接駁件，讓其把它推出跑道
滑翔機的長度不能超出 50 公分 (cm)
滑翔機的主翼面積不能大於 280 平方公分 (cm²)

## Slide 42: 飛行比賽細節（續）
必須使用指定的發射器，在1米高度以水平角度發射
滑翔機應保持直線飛行，並必須降落於2.5米闊的着陸場上
飛行距離由跑道起點至飛機任何一部分着地為止，距離多於5米始獲計算成績
參賽者有兩次發射機會，並只計算較佳成績
如距離成績相同者，則以滑翔機的重量較輕者勝

## Slide 43: 比賽實況

## Slide 44: 造型比賽細節
滑翔機必須自行製作
滑翔機不必參加飛行比賽
滑翔機不得大於500mm(闊) X 300mm(長) X 200mm(高)，重量不限
外型要美觀吸引：大小比例（流線形）、色彩配搭、表面處理、具備學校特色

## Slide 45: 謝謝！